## ОБЩАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

### 1 Теоретическое введение

Общая распределительная задача ЛП – это РЗ, в которой работы и ресурсы (исполнители) выражаются в различных единицах измерения. Типичным примером такой задачи является организация выпуска разнородной продукции на оборудовании различных типов.

Исходные параметры модели РЗ

- n – количество исполнителей;

- m – количество видов выполняемых работ;

- – запас рабочего ресурса исполнителя  ()  [ед.ресурса];

- – план по выполнению работы  ()  [ед. работ];

- – стоимость выполнения работы  исполнителем   [руб./ед. работ];

- – интенсивность выполнения работы  исполнителем  [ед. работ/ед.ресурса].

Искомые параметры модели РЗ

- – планируемая загрузка исполнителя  при выполнении работ   [ед. ресурса];

- – количество работ , которые должен будет произвести исполнитель   [ед. работ];

- – общие расходы на выполнение всего запланированного объема работ  [руб.].

Этапы построения модели

- Определение переменных.

- Построение распределительной матрицы (см. табл.1).

- Задание ЦФ.

- Задание ограничений.

Таблица 1

Общий вид распределительной матрицы

| Исполнители, | Работы, | Запас ресурса, ед.ресурса |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
|  |  |  | … |  |  |
| План, ед.работы |  |  | … |  |  |

Модель РЗ

| ; | (1) |
| --- | --- |

где  – это количество работ j-го вида, выполненных i-м исполнителем.

Этапы решения РЗ

I. Преобразование РЗ в ТЗ:

1) выбор базового ресурса и расчет нормированных производительностей ресурсов :

| ; | (2) |
| --- | --- |

2) пересчет запаса рабочего ресурса исполнителей :

| [ед. ресурса]; | (3) |
| --- | --- |

3) пересчет планового задания :

| ; | (4) |
| --- | --- |

4) пересчет себестоимостей работ:

| . | (5) |
| --- | --- |

II. Проверка баланса пересчитанных параметров  и построение транспортной матрицы.

III. Поиск оптимального решения ТЗ.

IV. Преобразование оптимального решения ТЗ  в оптимальное решение РЗ , причем переход  выполняется по формуле (6.6)

| [ед. ресурса], | (6) |
| --- | --- |

где  и  – соответственно элементы решения РЗ и ТЗ.

V. Определение количества работ , соответствующее оптимальному решению РЗ :

| . | (7) |
| --- | --- |

VI. Определение ЦФ распределительной задачи  согласно (1).

### 2 Методические рекомендации

##### Задача №1

На фабрике эксплуатируются три типа ткацких станков, которые могут выпускать четыре вида тканей. Известны следующие данные о производственном процессе:

- производительности станков по каждому виду ткани, м/ч

;

- себестоимость тканей, руб./м

;

- фонды рабочего времени станков (): 90, 220, 180 ч;

- планируемый объем выпуска тканей (): 1200, 900, 1800, 840 м.

Требуется распределить выпуск ткани по станкам с целью минимизации общей себестоимости производства ткани.

Решение

Пусть переменные  – это время, в течение которого i-й станок будет выпускать j-ю ткань. Сведем исходные данные задачи в распределительную таблицу (табл.2).

Таблица 2

Распределительная матрица задачи №1

| Станки | Ткани | Фонд времени , ч |
| --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 |  |
| А1 | 2 () () 24 | 1 30 | 3 18 | 1 42 | 90 |
| А2 | 3 12 | 2 15 | 4 9 | 1 21 | 220 |
| А3 | 6 8 | 3 10 | 5 6 | 2 14 | 180 |
| Объем выпуска , м | 1200 | 900 | 1800 | 840 |  |

ЦФ имеет смысл себестоимости выпуска запланированного количества ткани всех видов

Ограничения имеют вид

Преобразуем РЗ в ТЗ, т.е. представим исходную задачу в виде, когда ткани производит только один станок – базовый и все параметры задачи согласуем с его характеристиками. В качестве базового можно выбирать любой из станков. Мы выберем станок с максимальной производительностью, т.е. . По формуле (2) определим производительности станков , нормированные относительно производительности базового станка:

;

;

.

Таким образом, базовый станок работает в два раза быстрей второго станка и в три раза быстрей третьего.

Пересчитаем фонды времени станков по формуле (3):

[ч];   [ч];   [ч].

Из этих величин следует, что тот объем работ, который второй станок выполняет за свой фонд времени 220 ч базовый станок сможет выполнить за 110 ч. Аналогично объем работ, который третий станок выполняет за 180 ч базовый выполнит за 60 ч.

Пересчитаем плановое задание по формуле (4):

[ч];  [ч];  [ч];  [ч].

Отсюда следует, что план выпуска первого вида ткани базовый станок выполнит за 50 ч, второго вида – за 30 ч и т.д.

Пересчет себестоимостей производим по формуле (5), например:

[руб./ч];  [руб./ч];  [руб./ч].

В полученной ТЗ условие баланса (2) не выполняется, т.к. суммарный фонд времени станков больше, чем это необходимо для выполнения плана по выпуску всех тканей (260 ч > 200 ч). Введем фиктивный столбец  и запишем все пересчитанные параметры РЗ в транспортную матрицу (см. табл.3). Фиктивные тарифы для упрощения приравняем к нулю.

Таблица 3

Транспортная матрица задачи №1

| Станки | Ткани | Фонд времени , ч |
| --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | ВФ |  |
| А1 | 48 | 30 | 54 | 42 | 0 | 90 |
| А2 | 72 | 60 | 72 | 42 | 0 | 110 |
| А3 | 144 | 90 | 90 | 84 | 0 | 60 |
| Объем выпуска , ч | 50 | 30 | 100 | 20 | 60 |  |

Для упрощения вместо оптимального решения рассмотрим опорный план , найденный методом северо-западного угла.

[ч].

Преобразуем опорный план ТЗ  в опорный план РЗ  согласно (6)

[ч].

Таким образом, первый станок должен 50 ч производить ткань первого вида, 30 ч – ткань второго вида и 10 ч – ткань третьего вида. Второй станок должен 180 ч производить ткань третьего вида и 40 ч – ткань четвертого вида. А третий станок будет простаивать, не выпуская ткань вообще, т.к. согласно решению, его загрузка находится в фиктивном столбце ().

Определим, сколько метров ткани каждого вида должны произвести станки по формуле (7)

[м].

Определим общую себестоимость производства по формуле (1), используя вычисленные значения элементов матрицы

(руб.).

### 3 Варианты задач для самостоятельного решения

##### Задача №1

Решите РЗ, исходные данные которой приведены в табл.4.

Таблица 4

Распределительная матрица задачи №1

| Производитель | Продукция | Фонд времени, ч |
| --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 |  |
| А1 | 1 (, руб./т) (, т/ч) 6 | 5 2 | 4 4 | 360 |
| А2 | 6 12 | 2 4 | 2 8 | 90 |
| А3 | 3 72 | 9 24 | 1 48 | 146 |
| А4 | 2 9 | 5 3 | 3 6 | 1296 |
| Объем выпуска, т | 7056 | 3216 | 2976 |  |

Задача №2

Некоторая фирма содержит три магазина, которым еженедельно следует доставлять товар: первому магазину – 1050 кг сыра, второму – 600 мешков муки, третьему – 2400 упаковок сока. Товары доставляются грузовыми машинами четырех транспортных предприятий. Количество машин на этих предприятиях составляет 65, 40, 45 и 20 машин. Все машины имеют различную грузоподъемность [ед.тов./маш.], в зависимости от типа машины и типа перевозимого груза

.

Стоимости использования машин [руб./маш.] в зависимости от дальности перевозки и емкости машины равны

.

Организуйте экономичную перевозку товаров (при решении используйте метод северо-западного угла). Будьте внимательны при определении исходных себестоимостей перевозок распределительной задачи.