Тематика контрольных работ

Основы теории управления

Контрольная работа №1: Дифференциальные уравнения физических систем; преобразование Лапласа; передаточная функция линейных систем; характеристический полином.

Типовые задачи:

- Свободный физический маятник без трения.

- Физический маятник с трением и внешней силой.

- Масса, пружина, трение.

- Параллельная RLC-цепь с источником тока.

- Последовательная RLC-цепь с источником напряжения.

- Две массы, взаимодействующие через трение. Одна масса связана с основанием через пружину, другая – через трение.

- Электрическая цепь, эквивалентная задаче из п.6.

- Два физических маятника, взаимодействующие между собой через пружину.

- Масса, связанная с основанием двумя пружинами противоположного действия и взаимодействующая с ним через трение.

Контрольная работа №2: Определение устойчивости систем управления по расположению корней на s-плоскости (критерий Рауса-Гурвица).

Типовое задание:

Дан характеристический полином системы управления. Требуется применить критерий Рауса-Гурвица в форме таблицы и по чередованию знаков в первом столбце этой таблицы дать заключение о том, устойчива эта система или нет или, возможно, находится на границе устойчивости.

Контрольная работа №3: Модели в пространстве состояний – определение свойств управляемости и наблюдаемости системы.

Типовое задание:

Дано описание системы в пространстве состояний:

Требуется определить, обладает ли эта система свойствами полной управляемости и наблюдаемости. Усложненный вариант задания: Произвести переход в канонический базис и найти декомпозицию данной системы на две части:

-- полностью управляемую и полностью наблюдаемую часть,

-- часть, в которой отсутствует одно из свойств: управляемость или наблюдаемость.

Ниже приводятся 42 варианта этого задания для контрольной работы №3.

Варианты задач для контрольной работы №3